Uwaga: poniżej opublikowany załącznik w formie edytowalnej jest aktualny na dzień publikacji SIWZ! Zamawiający przypomina, że w wyniku udzielanych odpowiedzi na pytania oraz wprowadzonych zamian, niektóre zapisy mogą ulec modyfikacji. Przed wypełnieniem załącznika zaleca się porównanie jego treści z treścią udzielonej odpowiedzi i wprowadzonych modyfikacji zaznaczonych w załączniku kolorem czerwonym.

WAT.272.3.1.2018              	                                                       ZAŁĄCZNIK NR 3 do siwz

(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

TRANSPORTU DROGOWEGO

w Katowicach

### FORMULARZ OFERTOWY

Ja: ..............................................................................................................................................

(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę:

..............................................................................................................................................

(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres e-mail, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę )

..............................................................................................................................................

jako:

..............................................................................................................................................

(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pod nazwą „Dostawa mobilnej linii diagnostycznej dla WITD w Katowicach” oferuję (oferujemy) wykonanie przedmiotu zamówienia:

- w  cenie:

netto:…………………………………..zł,

słownie:.…………………………………………………………………………………………………………….……..zł,

podatek VAT:…………………..zł,

słownie:……………………………………………………………………………………………………………..……..zł,

brutto Cb:………………………………….zł,

słownie:.……………………………………………………………………………………………………………………zł.

- z parametrem technicznym „Pt1”  …………… m,

- z parametrem technicznym „Pt2”  …………… cm,

- z okresem gwarancji:

- mechanicznej na pojazd „Gp”: …………………………………..…………………… miesięcy,

- na kontener diagnostyczny wraz z jego wyposażeniem „Gk”: ……………………………… miesięcy,

- z liczbą dodatkowych przeglądów serwisowych kontenera diagnostycznego  „Ps” : ………………………

- w wysokości zużycia energii przez pojazd „We”: ……………………… MJ/kWh otrzymany jako iloczyn jednostkowego zużycia paliwa (g/kWh)  zgodnie z danymi zawartymi                          w  świadectwie homologacji dla oferowanego pojazdu silnikowego  i wartości energetycznej paliwa równej  36MJ/l (dla oleju napędowego)

- o poniższych parametrach technicznych lub wyposażeniu:

| Lp. | Opis parametru technicznego lub wyposażenia | Potwierdzenie spełniana parametru przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Pojazd |
| 1 | Pojazd ciężarowy fabrycznie nowy (rok produkcji 2018) zbudowany i wyposażony zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami w celu samodzielnego poruszania się po drogach publicznych bez dodatkowych zezwoleń/pozwoleń/zgłoszeń. | Marka samochodu: …………………………………………………… Rodzaj samochodu: ……………………………………………………. Rok produkcji ……………… Zbudowany i wyposażony zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami w celu samodzielnego poruszania się po drogach publicznych bez dodatkowych zezwoleń/pozwoleń/zgłoszeń ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 2 | Powierzchnia ładunkowa przystosowana do transportu kontenera diagnostycznego | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 3 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | ……………….………t (wpisać oferowane dane) |
| 4 | Kabina kierowcy – minimum dwumiejscowa, liczba przewożonych osób musi wynikać z homologacji pojazdu | Liczba miejsc w kabinie kierowcy wynikająca z homologacji pojazdu …………………………….… (wpisać oferowane dane) |
| 5 | Fotel kierowcy ze zintegrowanym zagłówkiem z możliwością regulacji odległości od kierownicy, wysokości i kąta pochylenia siedziska, pochylenia oparcia | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 6 | Rodzaj paliwa olej napędowy | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 7 | Silnik moc:minimum 130 KM, norma emisji spalin: EURO 6 | Moc ……………………KM (wpisać oferowane dane) Norma emisji spalin …………………………… (wpisać oferowane dane) |
| 8 | Skrzynia biegów: manualna | Rodzaj skrzyni biegów ………………………………… (wpisać oferowane dane) Ilość biegów…………………………… (wpisać oferowane dane) |
| 9 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 10 | Kolumna kierownicy z możliwością regulacji, co najmniej w płaszczyźnie pionowej i poziomej | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 11 | Poduszka powietrzna dla kierowcy. Napinacze pasów bezpieczeństwa przy fotelach kierowcy i pasażera. | Poduszka powietrzna dla kierowcy ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) Napinacze pasów bezpieczeństwa przy fotelach kierowcy i pasażera ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 12 | System kontroli trakcji - ESP lub równoważny | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 13 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania - ABS lub równoważny | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 14 | Tylna oś z kołami bliźniaczymi w przypadku pojazdu dwuosiowego | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 15 | Rozstaw osi pojazdu musi być dostosowany do rozmiarów kontenera diagnostycznego | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 16 | Mechanizm do mocowania kontenera diagnostycznego nie może spowodować utraty gwarancji i homologacji na dostarczony pojazd | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 17 | Centralny zamek sprzężony z autoalarmem, sterowany z pilota lub kluczyka pojazdu | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 18 | Tapicerka kabiny kierowcy w kolorach stonowanych (ciemnych), trwała i łatwa do czyszczenia | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 19 | Gumowe dywaniki w kabinie kierowcy | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 20 | Manualna lub automatyczna klimatyzacja z możliwością włączenia wewnętrznej cyrkulacji powietrza. | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 21 | System audio – radio z odtwarzaczem CD/MP3 i/lub portem USB oraz zintegrowanym zestawem głośnomówiącym bluetooth | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 22 | Elektryczne sterowanie szyb drzwi. | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 23 | Przednie światła przeciwmgłowe. | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 24 | Światła do jazdy dziennej. | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 25 | Ogrzewane i elektrycznie sterowane lusterka boczne. | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 26 | Instalacja i radio CB. Zainstalowane radio CB gotowe do użytkowania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi na terenie Polski. | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 27 | Szerokokątna kamera cofania obejmująca całą szerokość pojazdu. Wyświetlacz kamery umieszczony w kabinie pojazdu. | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 28 | Sygnał dźwiękowy podczas cofania ostrzegający osoby znajdujące się za pojazdem. | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 29 | Opony kół powinny posiadać uniwersalny bieżnik, umożliwiający poruszanie się po drogach utwardzonych. | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 30 | Dodatkowe pełnowymiarowe koło zapasowe zamocowane w lub na pojeździe. | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 31 | Ogrzewanie kabiny działające zarówno podczas jazdy jak i niezależnie od pracy silnika (ogrzewanie postojowe). | ……………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 32 | Wygląd zewnętrzny kabiny pojazdu: nadwozie kabiny pojazdu lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym, że pokrywa silnika, drzwi od strony kierowcy i pasażera w kolorze białym określone w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402), pas odblaskowy, poziomy, barwy białej opasający kabinę pojazdu, o szerokości od 80 mm do 120 mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien, a progiem pojazdu, napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej z przodu pojazdu odwrócony (lustrzany), znak (logo) Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej, elementy białe w znaku wykonane z folii samoprzylepnej, odblaskowej | …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 33 | Gwarancja: Gwarancja mechaniczna (silnik i podzespoły mechaniczne/ elektryczne/elektroniczne) - nie mniej niż 12 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 50 km licząc od granic miasta. Gwarancja na nadwozie (perforację nadwozia i powłokę lakierniczą) - nie mniej niż 12 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 50 km licząc od granic miasta | Okres gwarancji mechanicznej ……………………………………miesięcy (wpisać oferowane dane) Okres gwarancji na nadwozie ……………………………………miesięcy (wpisać oferowane dane) Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 50 km licząc od granic miasta …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 34 | Autoryzowane stacje obsługi samochodu Minimum jedną autoryzowaną stację obsługi samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 50 km licząc od granic miasta | …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 35 | Homologacja na przewóz do minimum 2 osób, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu na terytorium RP | …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 36 | Pojazd pochodzi z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych | …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 37 | Instrukcja w języku polskim, książka gwarancyjna | …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 38 | Komplet dokumentów do zarejestrowania pojazdu wraz z kontenerem diagnostycznym zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu drogowego, w tym karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu | …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 39 | Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne w zakresie mocowania kontenera diagnostycznego do powierzchni ładunkowej pojazdu pozostaje bez wpływu na rejestrację pojazdu wraz z kontenerem i dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego | …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| Kontener diagnostyczny |
| 40 | Kontener o wymiarach w stanie złożonym do transportu: długość: maksymalnie 6000 mm, szerokość: maksymalnie 2500 mm mierzona po obrysie zewnętrznym ścian kontenera, wysokość: maksymalnie 2600 mm | Kontener o wymiarach w stanie złożonym do transportu: długość: ………………………….. mm, (wpisać oferowane dane) szerokość: ……………..…………mm, (wpisać oferowane dane) wysokość: …………………………mm (wpisać oferowane dane) |
| 41 | Konstrukcja kontenera zbudowana z materiałów zabezpieczających urządzenia przed wpływem warunków atmosferycznych, wykonana z elementów sztywnych, zapewniających stabilność w transporcie. Poszycie ścian zewnętrznych kontenera i dachu wykonane z blachy aluminiowej, wygłuszone i izolowane. Łączna grubość: poszycia ścian zewnętrznych i dachu kontenera diagnostycznego wykonanych z blachy aluminiowej oraz wygłuszenia i izolacji winna wynosić 30 mm. | …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) ………………………………………mm (wpisać oferowane dane) |
| 42 | Kontener zabezpieczony przed ingerencją osób trzecich dźwiękowym systemem alarmowym. | …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 43 | Kontener ładowany na pojazd i rozładowany z pojazdu za pomocą wysuwanych i chowanych siłowników (urządzeń hydraulicznych). Mechanizm za-/rozładunku powinien znajdować się w kontenerze. Układ za-/rozładowczy elektrohydrauliczny. Sterowanie procesami za-/rozładunku z pojazdu i ustawienia kontenera diagnostycznego w pozycji pracy-jednoosobowo. | …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 44 | Mobilna linia diagnostyczna powinna mieć możliwość za i rozładunku kontenera diagnostycznego oraz pracy w typowym miejscu używanych do wykonywania czynności kontroli stanu technicznego pojazdów przez ITD. Minimalna szerokość powierzchni niezbędnej do wjazdu i wyjazdu pojazdem silnikowym mobilnej linii diagnostycznej oraz rozładunku kontenera diagnostycznego i ustawienia go w pozycji roboczej, mierzona prostopadle do kierunku przejazdu badanych pojazdów przez kontener (ustawiony w pozycji roboczej) – maksymalnie 23 m. | …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) Minimalna szerokość powierzchni niezbędnej do wjazdu i wyjazdu pojazdem silnikowym mobilnej linii diagnostycznej oraz rozładunku kontenera diagnostycznego i ustawienia go w pozycji roboczej, mierzona prostopadle do kierunku przejazdu badanych pojazdów przez kontener (ustawiony w pozycji roboczej): ………………………………………m (wpisać oferowane dane) |
| 45 | Waga kontenera wraz z jego wyposażeniem: maksymalnie 10 t | Waga kontenera wraz z jego wyposażeniem: ……………………………………t (wpisać oferowane dane) |
| 46 | Oznaczenie konturowe kontenera zapewniające jego widoczność przy wyłączonym oświetleniu zewnętrznym i wewnętrznym. | …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 47 | Urządzenia zamontowane w kontenerze po złożeniu muszą być zawarte w jego obrysie. Nie dotyczy to elementów układu rozładunku kontenera. | …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 48 | Kontener powinien zapewniać stabilność linii diagnostycznej po jej rozłożeniu na miejscu kontrolnym. | …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 49 | Kontener powinien być wyposażony w odpowiednią instalacje odgromową zabezpieczającą ludzi przed porażeniem oraz wszystkie urządzenia przed wzrostem napięcia w przypadku wyładowań atmosferycznych. | …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 50 | Dostęp do generatora prądu w kontenerze umożliwiający jego tankowanie przy umieszczeniu kontenera na pojeździe. Klapka wlewu paliwa zamykana. | …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 51 | Dostęp z zewnątrz i wewnątrz do jakichkolwiek skrytek w kontenerze odbywa się z wykorzystaniem technologii aluminiowych rolet/drzwi pyłoszczelnych zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Schowki powinny posiadać oświetlenie wewnętrzne. | Dostęp z zewnątrz i wewnątrz do jakichkolwiek skrytek w kontenerze odbywa się z wykorzystaniem technologii aluminiowych pyłoszczelnych zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. ………………………………………….… (wpisać oferowane rozwiązanie) Schowki posiadają oświetlenie wewnętrzne …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 52 | Urządzenia zamontowane w kontenerze muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem oraz przed wpływem wstrząsów i drgań podczas załadunku, rozładunku i transportu na pojeździe. | …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 53 | Kontener winien być wyposażony w system mocowania (zabezpieczenia) do ramy pojazdu na czas jego transportu. Zaoferowany system zabezpieczenia nie może mieć wpływu na zmianę parametrów kalibracyjnych urządzeń w kontenerze podczas jego załadunku, rozładunku i transportu. | Kontener winien być wyposażony w system mocowania (zabezpieczenia) do ramy pojazdu na czas jego transportu: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) system mocowania (zabezpieczenia) do ramy pojazdu: ……………………………………………………. (podać zwięzły opis zaoferowanego systemu) …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. Zaoferowany system zabezpieczenia nie ma wpływu na zmianę parametrów kalibracyjnych urządzeń w kontenerze podczas jego załadunku, rozładunku i transportu …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 54 | Zintegrowane oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne umożliwiające pracę w porze nocnej. | …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 55 | Czas rozłożenia kontenera do wykonywania czynności kontrolnych oraz złożenia do transportu przy udziale dwóch osób przy minimalnej temperaturze otoczenia +5 C0 maksymalnie: do 45 minut. | Czas rozłożenia kontenera do wykonywania czynności kontrolnych oraz złożenia do transportu przy udziale dwóch osób przy minimalnej temperaturze otoczenia +5 C0 ……………………………….…minut (wpisać czas) |
| 56 | Elementy najazdów oraz zjazdów rozkładane i składane w sposób automatyczny, zasilane energią elektryczną, przy dopuszczalnej ingerencji ręcznej dotyczącej rozłożenia modułów-klinów wjazdowych i/lub zjazdowych. Powierzchnia najazdów/zjazdów wykonana w konstrukcji krat pomostowych. Wyklucza się pokrycie najazdów blachą. | Elementy najazdów oraz zjazdów rozkładane i składane w sposób automatyczny, zasilane energią elektryczną, przy dopuszczalnej ingerencji ręcznej dotyczącej rozłożenia modułów-klinów wjazdowych i/lub zjazdowych …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) Powierzchnia najazdów/zjazdów wykonana w konstrukcji krat pomostowych. Wyklucza się pokrycie najazdów blachą. …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 57 | Po rozłożeniu kontenera odległość między początkiem płyty szarpaka, na której staje koło pojazdu a krawędzią kontenera: minimum 200 mm. | Po rozłożeniu kontenera odległość między początkiem płyty szarpaka, na której staje koło pojazdu a krawędzią kontenera: …………………………………………….mm (wpisać oferowane dane) |
| 58 | Przy rozłożeniu najazdów i zjazdów kontener winien umożliwić przeprowadzenie kontroli pojazdów niskopodłogowych o tzw. prześwicie minimalnym: 220 mm przy rozstawie osi do 6,0 m | …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 59 | Łączna długość linii diagnostycznej przygotowanej do wykonywania czynności kontrolnych po rozłożeniu kontenera: maksymalnie 12.500mm. Kąt nachylenia najazdów/zjazdów do podłoża: maksymalnie 4,10 | Łączna długość linii diagnostycznej przygotowanej do wykonywania czynności kontrolnych po rozłożeniu kontenera: …………………………………………… mm (wpisać oferowane dane) Kąt nachylenia najazdów/zjazdów do podłoża: ………………………………………………0 (wpisać oferowane dane) |
| 60 | Wysokość pojazdu przejeżdżającego przez stanowisko kontrolne przy rozłożonym zadaszeniu kontenera minimum: 4.100 mm. | Wysokość pojazdu przejeżdżającego przez stanowisko kontrolne przy rozłożonym zadaszeniu kontenera: …………………………………………… mm (wpisać oferowane dane) |
| 61 | Zadaszenie kontenera: płynna regulacja wysokości zadaszenia kontenera. Zadaszenie rozkładane i składane w sposób automatyczny z systemem awaryjnego, ręcznego zamykania i otwierania zadaszenia. System rozkładania i składania zadaszenia oparty na dwóch słupach/ kolumnach nośnych. Poszycie ścian zewnętrznych i dachu grubości minimum 30 mm z blachy aluminiowej, wygłuszone i izolowane. | Zadaszenie kontenera: płynna regulacja wysokości zadaszenia kontenera: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) Zadaszenie rozkładane i składane w sposób automatyczny z systemem awaryjnego, ręcznego zamykania i otwierania zadaszenia: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) System rozkładania i składania zadaszenia oparty na dwóch słupach/ kolumnach nośnych: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) Poszycie ścian zewnętrznych i dachu z blachy aluminiowej o grubości: ………………………………………… mm (wpisać oferowane dane) wygłuszone i izolowane: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 62 | Urządzenie rolkowe do jednoczesnego obustronnego badania hamulców w pojazdach o nacisku na oś do minimum 13 t. | Urządzenie rolkowe do jednoczesnego obustronnego badania hamulców w pojazdach o nacisku na oś: …………………………………………t (wpisać oferowane dane) |
| 63 | Urządzenie rolkowe powinno być wyposażone moduł przekazujący impuls prędkości i drogi odpowiadający pokonanemu przez pojazd odcinkowi drogi. Moduł winien współpracować z urządzeniem VDO Workshop Tab, będącym na stanie WITD w Katowicach. | Urządzenie rolkowe powinno być wyposażone moduł przekazujący impuls prędkości i drogi odpowiadający pokonanemu przez pojazd odcinkowi drogi. Moduł winien współpracować z urządzeniem VDO Workshop Tab, będącym na stanie WITD w Katowicach ………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) Oznaczenie modułu przekazującego impuls prędkości i drogi odpowiadający pokonanemu przez pojazd odcinkowi drogi, który współpracuje z urządzeniem VDO Workshop Tab ……………………………………………………….…… (wpisać oznaczenie fabryczne, handlowe oferowanego modułu) ……………………………………………………………. |
| 64 | Wymagania techniczne dla urządzenia rolkowego do kontroli hamulców: -rozstawy bębnów: -rozstaw wewnętrzny bębnów: 800-900 mm, - rozstaw zewnętrzny bębnów: 2.800-2.900 mm, -moc silników: minimum 7,5 kW -zakres pomiarowy sił hamowania: minimum 0-30kN - średnica bębnów: minimum 205 mm, -długość czynna bębnów:minimum 1.000mm, -rolka środkowa o średnicy 100 mm, zawierająca 10 znaczników na obwód do pomiaru prędkości obrotowej koła pojazdu badanego, -mechanizm podnoszenia zespołu rolki środkowej sterowany za pomocą sprężyny gazowej, -tryb wspomagania wyjazdu z urządzenia rolkowego, -tryb rozpoznawania rodzaju napędu i automatycznie włączany tryb badania 4x4, -przekładanie przeznaczone do pracy przerywanej, w dużych obciążeniach, o małych wymiarach (gabarytach), wspomagające dodatkowo wyjazd kontrolowanego pojazdu ze stanowiska kontrolnego, -2 prędkości badania ok.2,5 i 5 km/h, | Wymagania techniczne dla urządzenia rolkowego do kontroli hamulców: -rozstawy bębnów: a) rozstaw wewnętrzny bębnów: ………………………………………….mm (wpisać oferowane dane) b) rozstaw zewnętrzny bębnów: ………………………………………….mm (wpisać oferowane dane) -moc silników: ………………………………………….kW (wpisać oferowane dane) -zakres pomiarowy sił hamowania: ………………………………………….kN (wpisać oferowane dane) - średnica bębnów: ………………………………………….mm (wpisać oferowane dane) -długość czynna bębnów ………………………………………….mm (wpisać oferowane dane) -rolka środkowa o średnicy: ………………………………………….mm (wpisać oferowane dane) zawierająca 10 znaczników na obwód do pomiaru prędkości obrotowej koła pojazdu badanego: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) -mechanizm podnoszenia zespołu rolki środkowej sterowany za pomocą sprężyny gazowej: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) -tryb wspomagania wyjazdu z urządzenia rolkowego: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) -tryb rozpoznawania rodzaju napędu i automatycznie włączany tryb badania 4x4: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) przekładanie przeznaczone do pracy przerwanej, w dużych obciążeniach, o małych wymiarach (gabarytach), wspomagające dodatkowo wyjazd kontrolowanego pojazdu ze stanowiska kontrolnego: …………………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe, podać rodzaj przekładni) -2 prędkości badania ok.2,5 i 5 km/h: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 65 | Szerokość stanowiska w świetle: minimum 2.900 mm mierzona na wysokości od podłogi kontenera do minimum wysokości 2.700 mm (dla kontenera w pozycji pracy) | Szerokość stanowiska w świetle: ………………………………………….mm (wpisać oferowane dane) mierzona na wysokości od podłogi kontenera (w pozycji pracy) do minimum wysokości: ………………………………………….mm (wpisać oferowane dane) |
| 66 | Kontener winien umożliwić wykonywanie czynności kontrolnych dla pojazdów o nacisku na oś minimum 13 t | Kontener umożliwia wykonywanie czynności kontrolnych dla pojazdów o nacisku na oś: ………………………………………….t (wpisać oferowane dane) |
| 67 | Kontener wyposażony w układ awaryjnego składania | Kontener wyposażony w układ awaryjnego składania: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 68 | Jednostka sterująca z podłączonym komputerem/laptopem zapewniająca sterowanie urządzeniem rolkowym do kontroli hamulców, pozwalająca na wygenerowanie raportu z badania stanu technicznego, archiwizację elektroniczną wyników badania i dokumentowanie wyników badania w postaci papierowych wydruków | Jednostka sterująca z podłączonym komputerem/laptopem zapewniająca sterowanie urządzeniem rolkowym do kontroli hamulców, pozwalająca na wygenerowanie raportu z badania stanu technicznego, archiwizację elektroniczną wyników badania i dokumentowanie wyników badania w postaci papierowych wydruków: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 69 | Jednostka sterująca współpracująca z: - komputerem stacjonarnym/ laptopem, - tabletem (wstrząsoodpornym, wodoodpornym) z aktywnym ekranem z możliwością dokumentowania usterek poprzez fotografię oraz nagranie video. Tablet współpracuje z komputerem stacjonarnym/laptopem w komunikacji dwustronnej WiFi i bluetooth. | Jednostka sterująca współpracująca z: - komputerem stacjonarnym/ laptopem, - tabletem (wstrząsoodpornym, wodoodpornym) z aktywnym ekranem z możliwością dokumentowania usterek poprzez fotografię oraz nagranie video. Tablet współpracuje z komputerem stacjonarnym/laptopem w komunikacji dwustronnej WiFi i bluetooth: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 70 | Miernik nacisku na pedał hamulca, czujnik ciśnień o zakresie od 0 do 10 barów. Pilot zdalnego sterowania – w komunikacji radiowej. | Miernik nacisku na pedał hamulca, czujnik ciśnień o zakresie: ………………………………………….barów (wpisać oferowane dane) Pilot zdalnego sterowania – w komunikacji radiowej: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 71 | Szarpak hydrauliczny do kontroli luzów w układzie zawieszenia pojazdów silnikowych o maksymalnym nacisku na oś do minimum 13 t. Wymagania techniczne do szarpaka: -moc agregatu hydraulicznego szarpaka – minimum 3 kW, -ruchy każdej z płyt szarpaka wzdłużne i poprzeczne, oddzielne każdej z płyt i obu jednocześnie, współbieżne i przeciwbieżne, -skok płyty szarpiącej minimum 95 mm w kierunkach poprzecznym i wzdłużnym, -zastosowanie w pilocie sterującym przełączników kołyskowych sterujących pracą elektrozaworów/ płyt szarpiących. | Szarpak hydrauliczny do kontroli luzów w układzie zawieszenia pojazdów silnikowych o maksymalnym nacisku na oś do minimum: ………………………………………….t (wpisać oferowane dane) Wymagania techniczne do szarpaka: moc agregatu hydraulicznego szarpaka: ………………………………………….kW (wpisać oferowane dane) ruchy każdej z płyt szarpaka wzdłużne i poprzeczne, oddzielne każdej z płyt i obu jednocześnie, współbieżne i przeciwbieżne: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) skok płyty szarpiącej: ………………………………………….mm (wpisać oferowane dane) w kierunkach poprzecznym i wzdłużnym: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) zastosowanie w pilocie sterującym przełączników kołyskowych sterujących pracą elektrozaworów/ płyt szarpiących: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 72 | Wyposażenie dodatkowe w urządzenia: analizator spalin do silników benzynowych – 1 szt., dymomierz do silników diesla – 1 szt., (powyższe urządzenia służyć będą do wykonywania analizy spalin silników o zapłonie iskrowym oraz analizy zadymienia spalin silników o zapłonie samoczynnym w celu kontroli przestrzegania norm określonych przepisami prawa a także czy dany pojazd spełnia normy ochrony środowiska, - czas nagrzewania urządzeń maksymalnie do 10 minut, - zgodność urządzeń z europejską dyrektywą MID ISO 3930, -urządzenia wyposażone w wysoko pojemną baterię dostarczającą energię przez ponad 3 godziny pracy (zależnie od temperatury otoczenia), -urządzenia dostosowanie do różnych typów rur wydechowych, -możliwość transmisji danych do zewnętrznego komputera, miernik poziomu dźwięku: sonometr, (pozwalający na pomiar dźwięku w zakresie od minimum 30 dB do maksimum 100 dB z wyświetlaczem pomiaru LCD, wyświetlaczem daty i czasu), lampy przenośne, bezprzewodowe ze stacją dokującą do ładowania akumulatorów lamp – 2 szt., pojemnik z absorbentem i pojemnik do zbierania odpadów, leżanka warsztatowa z kółkami – 1 szt. o poniższych wymaganiach: odstęp od podłoża w zakresie od 24 mm do 26mm, średnice kółek w zakresie od 100 mm do 120 mm, zestaw narzędzi niezbędnych do obsługi urządzeń zainstalowanych w kontenerze, pachołki drogowe- 4 szt. o wysokości 750mm, miotła, szufla lub łopata po – 1 szt., kliny pod koła - 2 szt., kanister metalowy o pojemności 20l – 1 szt., gaśnice proszkowe ABC o min. 6 kg każda – 2 szt., koc gaśniczy – 1 szt. | Wyposażenie dodatkowe w urządzenia: analizator spalin do silników benzynowych – 1 szt.: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) dymomierz do silników diesla – 1 szt., (powyższe urządzenia służyć będą do wykonywania analizy spalin silników o zapłonie iskrowym oraz analizy zadymienia spalin silników o zapłonie samoczynnym w celu kontroli przestrzegania norm określonych przepisami prawa a także czy dany pojazd spełnia normy ochrony środowiska: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) czas nagrzewania urządzeń ………………………………………….minut (wpisać oferowane dane) zgodność urządzeń z europejską dyrektywą MID ISO 3930: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) urządzenia wyposażone w wysoko pojemną baterię dostarczającą energię przez ponad 3 godziny pracy (zależnie od temperatury otoczenia): …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) urządzenia dostosowanie do różnych typów rur wydechowych: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) możliwość transmisji danych do zewnętrznego komputera: …………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) miernik poziomu dźwięku: sonometr, (pozwalający na pomiar dźwięku w zakresie od minimum 30 dB do maksimum 100 dB z wyświetlaczem pomiaru LCD, wyświetlaczem daty i czasu): ………………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) lampy przenośne, bezprzewodowe ze stacją dokującą do ładowania akumulatorów lamp – 2 szt.: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) pojemnik z absorbentem i pojemnik do zbierania odpadów: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) leżanka warsztatowa z kółkami – 1 szt. o poniższych wymaganiach: odstęp od podłoża w zakresie od 24 mm do 26mm, średnice kółek w zakresie od 100 mm do 120 mm : ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) zestaw narzędzi niezbędnych do obsługi urządzeń zainstalowanych w kontenerze: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) pachołki drogowe- 4 szt. o wysokości 750mm: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) miotła, szufla lub łopata po – 1 szt., : ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) kliny pod koła - 2 szt. : ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) kanister metalowy o pojemności 20l – 1 szt. : ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) gaśnice proszkowe ABC o min. 6 kg każda – 2 szt.: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) koc gaśniczy – 1 szt.: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 73 | Układy i obwody zasilania: zasilanie zewnętrzne (1szt.) gniazdo zasilania zewnętrznego napięcie min. (trójfazowe) 400V zapewniające prawidłowe, jednoczesne, działanie wszystkich urządzeń i wyposażenia zamontowanych w kontenerze diagnostycznym, zasilanie wewnętrzne za pomocą wbudowanego generatora, (agregatu prądotwórczego) prądu zapewniające prawidłowe, jednoczesne, działanie wszystkich urządzeń i wyposażenia zamontowanych w kontenerze diagnostycznym zgodnie z procesem badania technicznego kontrolowanych pojazdów. Parametry agregatu: -dobrany do zasilania urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu kontenera diagnostycznego z układem stabilizacji napięcia do zasilania urządzeń informatycznych, o mocy gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie wszystkich urządzeń, - zapewniający obsługę procesów pomiarowych, - zasilanie paliwem:Pb lub ON - system startowy 12V, - szczelna obudowa agregatu składająca się z rozbieralnych ścian, - zasilanie pompą paliwa z własnego zbiornika paliwa, - zbiornik paliwa agregatu o pojemności zbiornika gwarantującego ciągłą pracę agregatu min. 10 godzin pracy przy jego maksymalnym obciążeniu, - elektroniczny panel kontrolny sygnalizujący poprawność pracy agregatu, - system amortyzacji i wygłuszenia agregatu, - wyprowadzenie spalin do góry. Charakterystyka agregatu: - agregat w obudowie dźwiękochłonnej, - agregat wyposażony w dostęp serwisowy do filtrów min. z jednej strony, -wyposażony w wyniesiony panel sterowniczy i startowy. Zabezpieczenia agregatu przed: - zwarciem, - przeciążeniem, - przepięciem, - przegrzaniem. dodatkowy system awaryjnego zasilania energią elektryczną w celu złożenia mobilnej linii diagnostycznej zasilany z zewnętrznego agregatu prądotwórczego o napięciu wyjściowym 400 V. w razie zastosowania komputera stacjonarnego wymagany jest układ UPS pozwalający na pracę komputera przy zaniku prądu przez min. 5 minut, wyposażenie elektryczne w system ładowarek urządzeń bezprzewodowych, dwupozycyjna ładowarka do ładowania akumulatorów przenośnych 2 szt. lamp, skrzynka zasilania i zabezpieczeń elektrycznych 400V AC, 24 VDC, 12VDC, zawierająca: -wyłącznik różnicowo-prądowy, -bezpieczniki nadprądowe, -zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciwporażeniowe uziemione do punktu uziemienia zabudowy, -wskaźnik obecności zasilania, - elektroniczny licznik kWh. Oddzielnymi bezpiecznikami należy zabezpieczyć następujące obwody zasilania: - oświetlenia wewnętrznego, - gniazdka elektryczne, - oświetlenia zewnętrznego, - zasilanie urządzeń zewnętrznych. Zabezpieczenia oddzielnie dla każdego odbiornika energii kontenera diagnostycznego. Panel sterowniczy zainstalowany w kontenerze diagnostycznym zawierający sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym. Wewnętrzne instalacje zasilające 400V, 230 VAC oraz 24VDC/12VDC. Do wewnętrznej instalacji zasilającej powinny być przyłączone odpowiednio wszystkie urządzenia przystosowane do zasilania z sieci 400V, 230V oraz dodatkowo (z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania, poza obwodem systemu napięcia gwarantowanego): min. 10 gniazd. Rozmieszczenie gniazd uzgodnione zostanie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia. Obwody zasilania zaopatrzone w bezpieczniki nadprądowe. Minimum po dwa gniazda typu „zapalniczka” do zasilania urządzeń 12V DC, zasilane poprzez oddzielne bezpieczniki z instalacji układu. | Układy i obwody zasilania: zasilanie zewnętrzne (1szt.) gniazdo zasilania zewnętrznego napięcie min. (trójfazowe) 400V zapewniające prawidłowe, jednoczesne, działanie wszystkich urządzeń i wyposażenia zamontowanych w kontenerze diagnostycznym: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) zasilanie wewnętrzne za pomocą wbudowanego generatora, (agregatu prądotwórczego) prądu zapewniające prawidłowe, jednoczesne, działanie wszystkich urządzeń i wyposażenia zamontowanych w kontenerze diagnostycznym zgodnie z procesem badania technicznego kontrolowanych pojazdów: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) Parametry agregatu: -dobrany do zasilania urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu kontenera diagnostycznego z układem stabilizacji napięcia do zasilania urządzeń informatycznych, o mocy gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie wszystkich urządzeń: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) - zapewniający obsługę procesów pomiarowych: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) - zasilanie paliwem: ……………………………………………………… (wpisać oferowane dane) - system startowy 12V, ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) - szczelna obudowa agregatu składająca się z rozbieralnych ścian: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) - zasilanie pompą paliwa z własnego zbiornika paliwa: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) - zbiornik paliwa agregatu o pojemności zbiornika gwarantującego ciągłą pracę agregatu min. 10 godzin pracy przy jego maksymalnym obciążeniu: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) - elektroniczny panel kontrolny sygnalizujący poprawność pracy agregatu: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) - system amortyzacji i wygłuszenia agregatu: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) - wyprowadzenie spalin do góry: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) Charakterystyka agregatu: - agregat w obudowie dźwiękochłonnej: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) - agregat wyposażony w dostęp serwisowy do filtrów min. z jednej strony: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) -wyposażony w wyniesiony panel sterowniczy i startowy: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) Zabezpieczenia agregatu przed: - zwarciem: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) - przeciążeniem: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) - przepięciem: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) - przegrzaniem: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) dodatkowy system awaryjnego zasilania energią elektryczną w celu złożenia mobilnej linii diagnostycznej zasilany z zewnętrznego agregatu prądotwórczego o napięciu wyjściowym 400 V: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) w razie zastosowania komputera stacjonarnego zastosowano układ UPS pozwalający na pracę komputera przy zaniku prądu przez min. 5 minut, ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) wyposażenie elektryczne w system ładowarek urządzeń bezprzewodowych: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) dwupozycyjna ładowarka do ładowania akumulatorów przenośnych 2 szt. lamp: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) skrzynka zasilania i zabezpieczeń elektrycznych 400V AC, 24 VDC, 12VDC, zawierająca: -wyłącznik różnicowo-prądowy: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) -bezpieczniki nadprądowe: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) -zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciwporażeniowe uziemione do punktu uziemienia zabudowy: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) -wskaźnik obecności zasilania: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) - elektroniczny licznik kWh: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) Oddzielnymi bezpiecznikami należy zabezpieczyć następujące obwody zasilania: - oświetlenia wewnętrznego: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) - gniazdka elektryczne: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) - oświetlenia zewnętrznego: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) - zasilanie urządzeń zewnętrznych: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) Zabezpieczenia oddzielnie dla każdego odbiornika energii kontenera diagnostycznego: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) Panel sterowniczy zainstalowany w kontenerze diagnostycznym zawierający sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) Wewnętrzne instalacje zasilające 400V, 230 VAC oraz 24VDC/12VDC: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) Do wewnętrznej instalacji zasilającej powinny być przyłączone odpowiednio wszystkie urządzenia przystosowane do zasilania z sieci 400V, 230V oraz dodatkowo (z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania, poza obwodem systemu napięcia gwarantowanego): min. 10 gniazd: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) Rozmieszczenie gniazd uzgodnione zostanie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) Obwody zasilania zaopatrzone w bezpieczniki nadprądowe. Minimum po dwa gniazda typu „zapalniczka” do zasilania urządzeń 12V DC, zasilane poprzez oddzielne bezpieczniki z instalacji układu: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 74 | W przypadku podłączenia zasilania do przyłącza zewnętrznego, powinien rozpocząć się proces zasilania wszystkich urządzeń i odbiorników kontenera diagnostycznego. | W przypadku podłączenia zasilania do przyłącza zewnętrznego, nastąpi proces zasilania wszystkich urządzeń i odbiorników kontenera diagnostycznego: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 75 | W razie zaniku napięcia zasilania w przyłączu zewnętrznym, powinno nastąpić przełączenie zasilania obwodów na zasilanie z agregatu. | W razie zaniku napięcia zasilania w przyłączu zewnętrznym, powinno nastąpić przełączenie zasilania obwodów na zasilanie z agregatu: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 76 | W kontenerze diagnostycznym powinny znajdować się dwa łatwo dostępne („grzybkowe”) awaryjne wyłączniki zasilania, jeden zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników obsługi kontenera. Sygnalizacja świetlna źródła zasilania urządzeń kontenera: -zasilania zewnętrznego -napięciem 400 V, -zasilania wewnętrznego- z agregatu. | W kontenerze diagnostycznym znajdują się dwa łatwo dostępne („grzybkowe”) awaryjne wyłączniki zasilania, jeden zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników obsługi kontenera: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) Sygnalizacja świetlna źródła zasilania urządzeń kontenera: -zasilania zewnętrznego –napięciem 400 V: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) -zasilania wewnętrznego- z agregatu: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 77 | Kontener diagnostyczny wyposażony w przyłącze energetyczne składające się z - tablicy przyłączeniowej wyposażonej 1 szt. x 400V AC (przyłącze z zewnątrz) w wykonaniu min. IP65, -3 szt. x 230V AC w wykonaniu min. IP65 (jedno przyłącze z zewnątrz, jedno gniazdo do zasilania zewnętrznych urządzeń elektrycznych). Przekroje przewodów dobrane na podstawie bilansu mocy wszystkich urządzeń zasilanych w pojeździe. | Kontener diagnostyczny wyposażony w przyłącze energetyczne składające się z - tablicy przyłączeniowej wyposażonej 1 szt. x 400V AC (przyłącze z zewnątrz) w wykonaniu min. IP65: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) -3 szt. x 230V AC w wykonaniu min. IP65 (jedno przyłącze z zewnątrz, jedno gniazdo do zasilania zewnętrznych urządzeń elektrycznych): ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) Przekroje przewodów dobrane na podstawie bilansu mocy wszystkich urządzeń zasilanych w pojeździe: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 78 | Kontener diagnostyczny wyposażony w przedłużacze: - 1 szt. przedłużacz trójfazowy na zwijadłach z bębnem gumowym, z prowadnicą na kabel i hamulcem, z blokadą położenia, z gniazdami w wykonaniu co najmniej IP 65, o długości min.: 20 mb w celu podłączenia zewnętrznego zasilania kontenera diagnostycznego, - 4 zestawy kabli adapterowych, o długościach 10 m, - 1 szt. wtyk IP44 230V 10A, – 4 szt. gniazd IP67 230V CEE 3p. | Kontener diagnostyczny wyposażony w przedłużacze: - 1 szt. przedłużacz trójfazowy na zwijadłach z bębnem gumowym, z prowadnicą na kabel i hamulcem, z blokadą położenia, z gniazdami w wykonaniu co najmniej IP 65, o długości min.: 20 mb w celu podłączenia zewnętrznego zasilania kontenera diagnostycznego: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) - 4 zestawy kabli adapterowych, o długościach 10 m: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) - 1 szt. wtyk IP44 230V 10A: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) – 4 szt. gniazd IP67 230V CEE 3p: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 79 | Wszystkie gniazda (wtyki), przełączniki, bezpieczniki winny być opisane pod względem funkcjonalności i parametrów technicznych napięciowo-prądowych. | Wszystkie gniazda (wtyki), przełączniki, bezpieczniki winny być opisane pod względem funkcjonalności i parametrów technicznych napięciowo-prądowych: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 80 | Dokumentacja: techniczna i instrukcja obsługi, świadectwo typu CE na kontener diagnostyczny, opinia techniczna ITS lub TDT w zakresie spełniania przez urządzenia zainstalowane w kontenerze diagnostycznym wymagań metrologicznych, certyfikaty lub świadectwa typu CE dla urządzeń zainstalowanych w kontenerze diagnostycznym. | Dokumentacja: techniczna i instrukcja obsługi: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) świadectwo typu CE na kontener diagnostyczny: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) opinia techniczna ITS lub TDT w zakresie spełniania przez urządzenia zainstalowane w kontenerze diagnostycznym wymagań metrologicznych: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) certyfikaty lub świadectwa typu CE dla urządzeń zainstalowanych w kontenerze diagnostycznym: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 81 | Powierzchnia kontenera zabezpieczona farbą antykorozyjną w kolorze ciemnozielonym z naniesionym logami ITD zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402) i logiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków WFOŚ i GW w Katowicach - link dotyczący sposobu oznakowania: http://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-oznakowania-przedsiewziec.html | Powierzchnia kontenera zabezpieczona farbą antykorozyjną w kolorze ciemnozielonym z naniesionym logami ITD zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402) i logiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków WFOŚ i GW w Katowicach: ……………………………………………………… (tak/nie- wpisać właściwe) |
| 82 | Gwarancja na kontener diagnostyczny i jego wyposażenie (urządzenia i przyrządy): minimum 24 miesiące. | Okres gwarancji na kontener diagnostyczny i jego wyposażenie (urządzenia i przyrządy): …………………………………………… miesięcy (wpisać oferowane dane) |

- wnieśliśmy wadium w wysokości ……………………… zł. w formie …………………………………………………………… W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, wadium wniesione  w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek o numerze: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczenie dotyczące postanowień siwz:

- oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze siwz, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w siwz,

- oświadczam/y, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w sizw,

- oświadczam/y, że załączony do siwz wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zobowiązuje/my się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami/ wymaganiami organizacyjnymi określonymi w siwz oraz                        w załącznikach do niej.

- Oświadczam/my, że Wykonawca:

- nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona                 w ramach działań własnego przedsiębiorstwa*,

- zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w niżej wymienionej części (zakresie prac)*:

……….………………………………………………………………………………………………………..

(wypełnić tylko w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, podając nazwę (firmę) i dane adresowe podmiotu w sytuacji, gdy wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ww.ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, podać część lub zakres prac)

……….………………………………………………………………………………………………………..

……….………………………………………………………………………………………………………..

……….………………………………………………………………………………………………………..

……….……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

……….……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

……….……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

……….……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

……….……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam/my, że:

- informacje zawarte na stronach od nr ……….. do nr …………….. oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 1.

(wypełnić tylko w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia)

- jestem świadomy, że brak wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie, jako tajemnica przedsiębiorstwa lub brak uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia, może spowodować nie uznanie przez Zamawiającego prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim.

- Oświadczam/my, że: niżej wymienione autoryzowane stacje obsługi samochodów (ASO) znajdują się na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu do 50 km licząc od granic miasta Katowice.

| Lp | Nazwa (firma) ASO | Adres ASO (miejscowość z kodem pocztowym, ulica) | Numer telefonu kontaktowego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

- Oświadczamy, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

……….………………………………………………………………………………………………………..

(Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

- Wszelką korespondecję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………..

adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….

telefon: ………………………………………………………. faks: ……………………………………………………….

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….

Do oferty dołączamy następujące załączniki:

1.	………………………………………………………………………zał. nr ................

2.	………………………………………………………………………zał. nr ................

3.	………………………………………………………………………zał. nr ................

4.	………………………………………………………………………zał. nr ................

5.	………………………………………………………………………zał. nr ................

Na złożoną ofertę składa się ........... ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….………………………. dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………….………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej

do reprezentowania  Wykonawcy)

Uwagi:

*) - niepotrzebne skreślić

1- pozostawienie bez uzupełnienia oznacza, iż wszystkie strony oferty są jawne.